Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł postępowania

Dostawa komputerów i monitorów do pracowni komputerowej

w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi

Numer sprawy: ZSE-I.DT.3030.02.2019

# Główny  kod  CPV:

# 30200000-1 Urządzenia komputerowe

# Pozostałe kody:

Komputer biurkowy	30213300-8

Monitory ekranowe	30231300-0

Informacje ogólne dotyczące wszystkich pozycji

  - Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty odbioru. W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę wydłużenia okresu gwarancji - wykonawca otrzyma odpowiednio większą ilość punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert. Komputery mają możliwość rozbudowy przez kupującego niepowodującą utraty gwarancji.

  - Sprzęt winien być dostarczony do siedziby zamawiającego w terminie do 14 dni od  dnia podpisania umowy, powinien być dostarczony w dni powszednie w godzinach 8-15, wniesiony do wyznaczonego pomieszczenia oraz zainstalowany w istniejącej infrastrukturze szkolnej   i uruchomiony.

  - Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. W cenę wliczony koszt dostawy, transportu, montaż sprzętu, instruktaż użytkowników w zakresie obsługi oraz wszelkie inne koszt związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

  - Wraz z urządzeniami dostawca winien dostarczyć pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą obsługi, działania i utrzymania urządzeń oraz kartę gwarancji i certyfikaty zgodności, a także nośniki instalacyjne sterowników / oprogramowania / systemu operacyjnego -  jeśli dotyczy.

  - Wymagana gwarancja i rękojmia za wady na całość dostarczonego sprzętu - minimum 36 miesiący od daty protokolarnego odbioru. Wykonawca ma prawo zadeklarować  dłuższy okres  gwarancji  i rękojmi, za  który  zostaną przyznane mu punkty w  Kryterium pozacenowym.

  - UWAGA! Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne / producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów, jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,

  - Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli i audytowi dokonywanych przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytu zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,

  - Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne, związane z realizacją zamówienia,

  - Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących projektu oraz materiałach, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,

  - Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad realizacją umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym.

Wymienione parametry  to parametry minimalne , wykonawca  może  zaproponować  parametry  wyższe/ lepsze.

| L.p. | Element | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor 8 rdzeniowy, 64 Bit, 3,0 - 4,7 GHz Zintegrowany układ graficzny Pamięć podręczna L2 – min. 8x256 kB Pamięć podręczna L3 – min. 12 MB TDP – max. 70 W Zastosowane technologie zgodne z: Enhanced Intel SpeedStep Execute Disable Bit Idle States Intel Identity Protection Intel Secure Key Intel Thermal Monitor Intel Turbo Boost 2.0 Intel Virtualization for Directed Intel Virtualization Technology Intel VT-x Extended Page Tables Nowe instrukcje AES OS Guard SSE4.1 SSE4.2 |
|  | Pamięć RAM | min.16 GB |
|  | Płyta główna | - obsługa procesorów najnowszej generacji - zintegrowana karta dźwiękowa - zintegrowana karta graficzna - zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 - gniazda rozszerzeń (min): PCI Express x1 PCI Express x4 PCI Express x16 - obsługa pamięci DDR4 - 4 sloty pamięci - max pamięć 64 GB Dual-Chanel - kontroler RAID RAID 0 RAID 1 RAID 10 RAID 5 - złącza zewnętrzne (panel tylny) D-Sub (VGA) x1 DVI-D x1 HDMI x1 PS/2 (klawiatura/mysz) x1 RJ-45 x1 USB 2.0 x2 USB 3.1 gen 1 USB typu C złącze audio - złącza wewnętrzne (min.) 1x USB 3.1 gen 1 1x złącze audio panelu przedniego 2x USB 2.0 4x złącze SATA 3 |
|  | HDD | Dysk SSD min. 1TB SATA3 |
|  | Napęd DVD | Wewnętrzna nagrywarka Multi DVD+/-RW/RAM |
|  | Obudowa | Kompatybilność z ATX microATX. Typ obudowy MidiTower Gniazda na panelu przednim: mikrofonowe słuchawkowe 2xUSB 3.x |
|  | Zasilacz | Minimum 550W Silent z filtrem PFC |
|  | Mysz | Przewodowa USB, laserowa, czułość min. 1200 dpi, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk |
|  | Klawiatura | Przewodowa USB w układzie US |
|  | Monitor LCD | Przekątna min. 24” Proporcje ekranu 16:9 Rozdzielczość 1920 x 1080 Podświetlenie LED Regulowany kąt pochylenia Złącza: Analogowe (D-Sub) Cyfrowe (DVI-D, lub HDMI) Wyposażenie: Przewody D-Sub, DVI-D Przewód zasilający |
| 11 | System operacyjny | bez systemu |