Załącznik nr 2 do Regulaminu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny kod CPV:

8000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

Informacje ogólne:

Każdy uczestnik/czka kursu/szkolenia musi mieć opracowane i załączone do udzielonego wsparcia opisy/wyniki według wzoru poniżej:

1. Zakres - uczestnicy/czki projektu odbędą szkolenie w zakresie wskazanym poniżej

2. Wzorzec - zakładane efekty uczenia się będą zgodne z Krajowymi standardami kompetencji/kwalifikacji zawodowych lub modułowymi programami kształcenia.

3. Ocena - po zakończeniu dla wszystkich uczestników projektu przewidziano egzamin weryfikujący nabyte kompetencje. Warunkiem przystąpienia będzie udział w min. 80% zajęciach.

4. Porównanie - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu potwierdzeniem będzie certyfikat/ zaświadczenie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenie testów pre i post.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z przedstawionym i zatwierdzonym harmonogramem przez Zamawiającego,

b) przygotowania i powielenia materiałów dydaktycznych wraz z zachowaniem logotypów projektu,

c) prowadzenia listy obecności uczestników szkolenia,

d) zapewnienia doświadczonych trenerów, odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkolenia pod względem merytorycznym,

e) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom zmonitorowania szkolenia

***

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł szkolenia: Nowoczesne metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych zawierających komponenty działające w przestrzeni kosmicznej z elementami języka angielskiego technicznego.

Liczba uczestników szkolenia: 22 osoby (20 uczniów i 2 nauczycieli) podzielone na 2 grupy

Czas trwania szkolenia dla grupy: 6 dni (48 h dydaktycznych)

Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej: 12 osób (2 grupy szkoleniowe)

Termin realizacji szkoleń: od dnia podpisania umowy do 30.09.2020

Miejsce realizacji szkoleń: sale w siedzibie Zamawiającego

Program szkolenia:

- informacje o podstawowych zasadach BHP na stanowisku roboczym dotyczące obsługiwania elementów elektronicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawiska wyładowania elektrostatycznego i przepięcia elektrycznego,

- informacje na temat rodzajów płyt drukowanych,

- wytyczne w zakresie podstaw lutowania – ołowiowe i Lead Free,

- rodzaje spoiw lutowniczych i topników,

- obsługa stacji lutująco-rozlutowujących;

- rodzaje komponentów elektronicznych występujących w technologii PTH i SMT,

- kryteria montażu elementów przewlekanych i powierzchniowych w tym dla aplikacji działających w przestrzeni SPACE;

- zajęcia praktyczne w zakresie montażu komponentów przewlekanych i powierzchniowych,

- techniki demontażu elementów przewlekanych i powierzchniowych,

-zajęcia praktyczne z demontażu komponentów przewlekanych i powierzchniowych,

- wiadomości teoretyczne na temat napraw pęcherzy, wygięć i skręceń,

- zajęcia praktyczne w zakresie napraw otworu metalizowanego,

- wiadomości teoretyczne w zakresie napraw materiału podstawowego, napraw podniesionych przewodników, napraw podniesionego pola lutowniczego, napraw pola montażowego SMD, przewodów połączeniowych, żywic epoksydowych – miksowania i nakładania;

- zajęcia praktyczne w zakresie napraw płyt drukowanych w tym: materiału podstawowego, napraw podniesionych przewodników, napraw podniesionego pola lutowniczego, napraw pola montażowego SMD, przewodów połączeniowych, żywic epoksydowych – miksowania i nakładania;

- procedura egzaminacyjna zgodnie z Polityką i Procedurami Certyfikowanych Szkoleń IPC dla danego typu szkolenia.

KAŻDY uczestnik w trakcie zajęć obowiązkowo będzie miał zapewnione:

- zestawy praktyczne (płytki i komponenty) do tworzenia połączeń wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej – zestaw dla każdego uczestnika,

- zestawy praktyczne (płytki komponenty) do nauki technik demontażu połączeń wykonanych 
w technologii przewlekanej i powierzchniowej – zestaw dla każdego uczestnika,

- matę stołową i stację lutowniczą z grotami – jedna sztuka dla każdego uczestnika,

- stację rozlutowującą – jedna sztuka dla każdego uczestnika,

- stację nadmuchu gorącego powietrza oraz głowice do demontażu komponentów elektronicznych – jedna stacja dla każdego uczestnika +komplet głowic,

- topniki i spoiwa lutownicze – zestaw dla każdego uczestnika,

- narzędzia ręczne oraz środki do czyszczenia pakietów elektronicznych – zestaw dla każdego uczestnika,

- lupę – jedna sztuka dla każdego uczestnika,

- tygiel lutowniczy – jeden na dwóch uczestników,

- swobodny dostęp do mikroskopu – 1 szuka na 8 uczestników,

- wiertarki ręczne oraz specjalistyczne wiertła do napraw płyt drukowanych – 1 zestaw na 3 uczestników (przewidziana jest rotacyjność grup przy poszczególnych zadaniach, dlatego i tak każdy uczestnik będzie w stanie pracować indywidualnie na danym zestawie);

- żywice epoksydowe, kleje, środki koloryzujące, taśmy kaptonowe – 1 zestaw na dwóch uczestników (przewidziana jest rotacyjność grup przy poszczególnych zadaniach, dlatego i tak każdy uczestnik będzie w stanie pracować indywidualnie na danym zestawie),

- specjalistyczne materiały służące do napraw płyt drukowanych – 1 zestaw na 3 uczestników (przewidziana jest rotacyjność grup przy poszczególnych zadaniach, dlatego i tak każdy uczestnik będzie w stanie pracować indywidualnie na danym zestawie),

- przewody połączeniowe - jedna sztuka na każdego uczestnika,

- zestawy komponentów BGA i płyt do ich montażu – 1 zestaw na 3 uczestników (przewidziana jest rotacyjność grup przy poszczególnych zadaniach, dlatego i tak każdy uczestnik będzie w stanie pracować indywidualnie na danym zestawie),

- podręcznik kursanta w zakresie nowoczesnych metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych zawierających komponenty działające w przestrzeni kosmicznej z elementami języka angielskiego technicznego opracowany na podstawie standardów IPC (najnowsze rewizje) – IPC-A-610, IPC-7711/7721 i IPC-J-STD-001 oraz ESA - ECSS-Q-ST-70-38, ECSS-Q-ST-70-28, ECSS-Q-ST-70-08,

- na czas trwania szkolenia każdy z uczestników powinien mieć zapewniony standard (najnowsza rewizja w języku polskim) IPC-A-610, IPC-7711/7721 i IPC-J-STD-001 – po 1 sztuce każdego standardu dla kursanta (materiały zwrotne po szkoleniu);

- na czas trwania szkolenia każdy z uczestników powinien mieć zapewniony standard (najnowsza rewizja w języku polskim) ECSS-Q-ST-70-38, ECSS-Q-ST-70-28, ECSS-Q-ST-70-08 – po 1 sztuce każdego standardu dla kursanta (materiały zwrotne po szkoleniu);

- notatnik, teczka, wzory dokumentów i formularzy do ćwiczeń, długopis.

UWAGA: Szkolenia winny być przeprowadzone zgodnie z reżimami sanitarnymi obowiązującymi w czasie realizacji usługi a dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, i zwalczania COVID-19. Jeśli w okresie  realizacji szkolenia obowiązane na podstawie przepisów  będzie  konieczne stosowanie  środków  ochrony  indywidualnej – Zamawiający zapewni te środki, dla  każdego uczestnika szkolenia przez cały okres realizacji szkolenia.